## Slide 1: UC1 – Sistema de Armazenagem
PROFESSOR RODOLFO MARTINS

## Slide 2: Sistema de Armazenagem
ESTANTERIA
APLICAÇÃO FREQUENTE
• Armazenagem de itens avulsos;
• Almoxarifados, autopeças, pequenos itens em geral;
• Separação/montagem de pedidos em múltiplos níveis.

## Slide 3: Sistema de Armazenagem
ESTANTERIA
OPÇÕES DE OPERAÇÃO
• Picking manual;
• Operação manual em conjunto com esteiras automatizadas;
• Possibilidade de automatização total.

## Slide 4: Sistema de Armazenagem
ESTANTERIA
OPÇÕES DE ARMAZENAGEM
• Armazenagem de itens avulsos de diversos tipos;
• Armazenagem de itens em caixas plásticas ou de papelão.

## Slide 5: Sistema de Armazenagem
ESTANTERIA
UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO/VOLUME
• Multiplicação do espaço disponível;
• Ótima utilização do espaço disponível em múltiplos andares.

## Slide 6: Sistema de Armazenagem
ESTANTERIA
CARGA ARMAZENADA
GIRO DO ESTOQUE
• Frequência de giro do estoque média (itens tipo B).

## Slide 7: Sistema de Armazenagem
ESTANTERIA
CARACTERÍSTICAS DA CARGA
• Armazenagem de itens avulsos de diversos tipos.
Itens armazenados em caixas plásticas, containers e
caixas de papelão.

## Slide 8: Sistema de Armazenagem

## Slide 9: Sistema de Armazenagem
ESTANTERIA
CARACTERÍSTICAS DA CARGA
• Armazenagem de itens avulsos de diversos tipos.
Itens armazenados em caixas plásticas, containers e
caixas de papelão.

## Slide 10: Sistema de Armazenagem
PORTA PALETE
APLICAÇÃO FREQUENTE
• Centros de distribuição, armazéns, estoque;
• Área de separação de pedidos e pulmão de produção.

## Slide 11: Sistema de Armazenagem
PORTA PALETE
OPÇÕES DE OPERAÇÃO
• Picking manual ao nível do solo;
• Todo tipo de empilhadeiras disponível no mercado;
• Sistemas automatizados.
mão de produção.

## Slide 12: Sistema de Armazenagem
PORTA PALETE
OPÇÕES DE ARMAZENAGEM
• Paletes em qualquer sentido de posicionamento;
• Boa operação com diversidade de referências.

## Slide 13: Sistema de Armazenagem
PORTA PALETE
UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO/VOLUME
• Pode ser ampliado em estruturas mais altas;
• Ótima utilização do espaço disponível em múltiplos
andares.

## Slide 14: Sistema de Armazenagem
PORTA PALETE
CARGA
ARMAZENADA
FREQUÊNCIA DE GIRO DO ESTOQUE
• Grande número de SKUs;
• Média para alta rotatividade de produtos.

## Slide 15: Sistema de Armazenagem
PORTA PALETE
CARGA
ARMAZENADA
CARACTERÍSTICAS DE ARMAZENAGEM
• Armazenamento de produtos volumosos;
• Cargas pesadas;
• Alta seletividade.

## Slide 16: Sistema de Armazenagem
PORTA PALETE
1 .CORREDORES LARGOS
A utilização mais comum para porta paletes é a configuração com corredores largos (3,2m).
Normalmente o armazenamento é realizado de forma frontal, com empilhadeiras retráteis.
Armazenamentos a nível de chão normalmente realizados com paleteiras manuais ou empilhadeiras elétricas.

## Slide 17: Sistema de Armazenagem
PORTA PALETE
1 .CORREDORES LARGOS
• Pulmão de paletes;
• Baixa e média rotatividade de mercadorias;
• Baixo custo por posição-palete.
VANTAGENS:
• Baixo custo de armazenamento;
• Fácil movimentação com empilhadeiras ;
• Picking manual a nível de chão.

## Slide 18: Sistema de Armazenagem
PORTA PALETE
2.NÍVEL INFERIOR
PARA PICKING
Em geral, o picking de caixas é feito diretamente sobre o palete apoiado no chão. Para o picking de itens avulsos, prateleiras acomodam caixas em um ou mais níveis próximos ao solo.

## Slide 19: Sistema de Armazenagem
PORTA PALETE
2.NÍVEL INFERIOR
PARA PICKING
• Pulmão de paletes;
• Baixa e média rotatividade de mercadorias;
• Baixo custo por posição-palete.
VANTAGENS:
• Baixo custo de armazenamento;
• Fácil movimentação com empilhadeiras ;
• Picking manual a nível de chão.

## Slide 20: Sistema de Armazenagem
PORTA PALETE
3.DUPLA PROFUNDIDADE
Armazenagem com dupla profundidade necessita de empilhadeiras com garfos pantográficos. Como regra, as empilhadeiras pantográficas são equipadas com câmeras nos garfos e um monitor na cabine de operação, que permite ao operador observar o posicionamento do segundo palete.

## Slide 21: Sistema de Armazenagem
PORTA PALETE
• Pulmão de paletes;
• Baixa e média rotatividade de mercadorias;
• Baixo custo por posição palete.
VANTAGENS:
• Baixo custo de armazenamento;
• Fácil movimentação com empilhadeiras
adaptadas;
• Maior densidade de armazenagem.

## Slide 22: Sistema de Armazenagem
4.CORREDOR ESTREITO
Corredores estreitos (1,8m) permitem uma ótima utilização de espaço e alta cubagem. Selecionadoras de pedidos transportam o operador para qualquer nível de coleta e o guia nos corredores por fio indutivo ou trilho guia, garante que o veículo sempre se mantenha a uma distância ideal da instalação.
• Cargas manuais podem ser coletadas/retiradas em qualquer nível de armazenamento.

## Slide 23: Sistema de Armazenagem
VANTAGENS:
• Grande utilização do espaço;
• Ideal para armazenagem em grandes
quantidades com média e alta rotatividade;
• Ambiente de trabalho seguro, pois
toda a coleta é feita com a utilização de
equipamentos.

## Slide 24: Sistema de Armazenagem

## Slide 25: Sistema de Armazenagem
5.MÚLTIPLOS NÍVEIS
Em instalações com múltiplos níveis de operação, os itens podem ser coletados simultaneamente em diversas ordens de serviços, maximizando o número de coletas. Os porta paletes Bertolini são desenvolvidos de maneira que possam ser combinados a outros modelos de armazenagem, como prateleiras, dinâmicos por gravidade e flow racks.

## Slide 26: Sistema de Armazenagem
5.MÚLTIPLOS NÍVEIS
VANTAGENS:
• Processamento simultâneos de ordens de coleta;
• Vários modelos de armazenamento
garantem uma maior eficiência de
endereçamento;
• Adequado para todos os modelos de paletes.

## Slide 27: Sistema de Armazenagem
6.BASES MÓVEIS
A eliminação de corredores otimiza a área de armazenagem disponível. Elevado ganho em espaço de armazenamento, podendo chegar a 100%. Os corredores são abertos quando necessário, e todas as posições podem ser acessadas.

## Slide 28: Sistema de Armazenagem
6.BASES MÓVEIS
VANTAGENS:
• Garante uma alta densidade de
armazenamento com a otimização da área
disponível;
• Abertura de corredores sincronizada com o acendimento automático de luzes, gerando economia à operação.

## Slide 29: Sistema de Armazenagem
7.ARMAZÉM AUTOMATIZADO
Com um alto investimento inicial, os armazéns automatizados possuem um curto payback, pois garantem um aumento de produtividade, uma alta confiabilidade e uma redução nos tempos de serviços.

## Slide 30: Sistema de Armazenagem
VANTAGENS:
• Sistema totalmente automático garantindo um ambiente de trabalho seguro;
• Redução dos tempos de execução de
ordens;
• Gerenciamento do armazém por software
WMS (Warehouse Management System).

## Slide 31: DÚVIDAS??