## Slide 1: UC1 – Sistema de Armazenagem parte 2
PROFESSOR RODOLFO MARTINS

## Slide 2: Sistema de Armazenagem
DRIVE IN
APLICAÇÃO FREQUENTE
• Ótima opção para indústrias alimentícias;
• Câmaras congeladas / resfriadas;
• Área de pulmão de produção;
• Armazenamento para indústria.

## Slide 3: Sistema de Armazenagem
DRIVE IN
OPÇÕES DE OPERAÇÃO
• Operação por empilhadeira retrátil ou contrabalançada.

## Slide 4: Sistema de Armazenagem
DRIVE IN
OPÇÕES DE ARMAZENAGEM
• Diversos paletes na profundidade;
• Itens com baixa diversidade de referências.

## Slide 5: Sistema de Armazenagem
DRIVE IN
UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO/VOLUME
• Alta taxa de utilização do espaço disponível.

## Slide 6: Sistema de Armazenagem
DRIVE IN
FREQUÊNCIA DE GIRO DO ESTOQUE
• Pequeno número de SKUs;
• Grande quantidade de itens por SKU;
• Baixa e média rotatividade de estoque.

## Slide 7: Sistema de Armazenagem
DRIVE IN
CARACTERÍSTICAS DE ARMAZENAGEM
• Itens frágeis que não podem ser empilhados;
• Cargas instáveis.

## Slide 8: Sistema de Armazenagem
DRIVE IN
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
DE UM SISTEMA DRIVE IN
• Armazenagem compacta (blocada);
• Pressão zero, preservando a integridade da carga.
»» Não há paletes empilhados;
»» Não há forças horizontais agindo sobre os paletes.

## Slide 9: Sistema de Armazenagem
DRIVE IN
VANTAGENS DO DRIVE IN
• Paletes com cargas instáveis podem ser
armazenados com o risco de queda ou
tombamento minimizado
»» Cargas como Big Bags;
»» Caixas empilhadas sem filme stretch ;
»» Cargas altas.

## Slide 10: Sistema de Armazenagem
DRIVE IN
VANTAGENS DO DRIVE IN
• Alta taxa de utilização do volume disponível.
»» Ganhos na operação em câmaras frias;
»» Menos corredores.

## Slide 11: Sistema de Armazenagem
CANTILEVER
APLICAÇÃO FREQUENTE
• Estoque de fardos de grandes dimensões;
• Armazenamento de itens longos.

## Slide 12: Sistema de Armazenagem
CANTILEVER
OPÇÕES DE OPERAÇÃO
• Operação manual;
• Compatível com qualquer tipo de empilhadeira disponível no mercado, pois o acesso é frontal;
• Operação e espaços otimizados com empilhadeiras especiais;
• Possibilidade de automatização;
• Pode ser utilizado na separação de pedidos.

## Slide 13: Sistema de Armazenagem
CANTILEVER
OPÇÕES DE ARMAZENAGEM
• Armazenagem de itens paletizados;
• Itens longos sem limite de dimensão
• Opção de estruturas operadas pelos dois lados.

## Slide 14: Sistema de Armazenagem
CANTILEVER
UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO/VOLUME
• Boa utilização do espaço disponível.

## Slide 15: Sistema de Armazenagem
CANTILEVER
CARGA ARMAZENADA
• Painéis de madeira, MDF ou outros;
• Fardos de perfis, barras e chapas metálicas;
• Racks para cargas longas;
• Paletes de qualquer tamanho;
• Racks telados;
• Bandejas;
• Cargas especiais.

## Slide 16: Sistema de Armazenagem
CANTILEVER
FREQUÊNCIA DE GIRO DO ESTOQUE
• Grande número de SKUs;
• Média para alta rotatividade de produtos;

## Slide 17: Sistema de Armazenagem
CANTILEVER
CARACTERÍSTICAS DE ARMAZENAGEM
• Armazenamento de produtos volumosos;
• Acesso direto e frontal aos produtos;
• Cargas pesadas.

## Slide 18: Sistema de Armazenagem
CANTILEVER
OPÇÕES MONOFRONTAL
OU BIFRONTAL
De acordo com o espaço disponível e o tipo de operação, o Cantilever pode ser fornecido nas opções Monofrontal ou Bifrontal, possibilitando máximo aproveitamento do espaço disponível e operação otimizada. Através da utilização de empilhadeiras especiais, é possível atingir altos níveis de densidade de armazenagem, contribuindo para a organização e produtividade de um armazém.

## Slide 19: Sistema de Armazenagem
CANTILEVER
CARACTERÍSTICAS DO CANTILEVER
• O Cantilever Bertolini pode ser utilizado
para a organização de pedidos;
• Acesso frontal com qualquer modelo de
empilhadeira;
• Acesso otimizado com empilhadeiras especiais;
• Braços aparafusados podem ser ajustados verticalmente a cada 50mm;
• Opção com pino retentor de segurança para evitar queda de mercadorias;
• Possibilidade de picking manual nos níveis inferiores, através de acessórios especiais.

## Slide 20: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
APLICAÇÃO FREQUENTE
• Indicado para produtos perecíveis;
• Pulmão de produção;
• Área de espera de paletes para expedição
• Centros de distribuição.

## Slide 21: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
OPÇÕES DE OPERAÇÃO
• Operação pelo princípio FIFO;
• Operação com empilhadeiras elétricas;
• Operação com empilhadeiras à combustão.

## Slide 22: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO/VOLUME
• Alta taxa de utilização do espaço disponível.

## Slide 23: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
CARGA
ARMAZENADA
FREQUÊNCIA DE GIRO DO ESTOQUE
• Baixo a médio número de SKUs;
• Média para alta rotatividade de produtos.

## Slide 24: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
CARGA
ARMAZENADA
CARACTERÍSTICAS DE ARMAZENAGEM
• Armazenamento de produtos volumosos;
• Cargas pesadas.

## Slide 25: Sistema de Armazenagem

## Slide 26: Sistema de Armazenagem

## Slide 27: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
VANTAGENS DO CONCEITO
DE ARMAZENAGEM DINÂMICA:
• Armazenagem blocada maximiza a utilização do espaço disponível e reduz o número de corredores;

## Slide 28: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
VANTAGENS DO CONCEITO
DE ARMAZENAGEM DINÂMICA:
• O incremento de utilização do espaço disponível pode chegar a 60%;

## Slide 29: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
VANTAGENS DO CONCEITO
DE ARMAZENAGEM DINÂMICA:
• O conceito pelo qual o Dinâmico opera, permite controle de estoques sujeitos a prazos de validade (FIFO), controle de estoques mínimo e produção por lotes;

## Slide 30: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
VANTAGENS DO CONCEITO
DE ARMAZENAGEM DINÂMICA:
• Sistema ideal para itens com alto giro, visto que o palete a ser retirado está sempre na posição mais favorável;

## Slide 31: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
VANTAGENS DO CONCEITO
DE ARMAZENAGEM DINÂMICA:
• Aumento na eficiência do armazém. As empilhadeiras de carga e descarga do Dinâmico não se cruzam;

## Slide 32: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
VANTAGENS DO CONCEITO
DE ARMAZENAGEM DINÂMICA:
• A operação de picking na face de saída do dinâmico não é interrompida pelo carregamento com empilhadeiras, que ocorre na face oposta da estrutura;

## Slide 33: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
VANTAGENS DO CONCEITO
DE ARMAZENAGEM DINÂMICA:
• Diminuição da movimentação de empilhadeiras, visto que os paletes se
deslocam automaticamente.

## Slide 34: Sistema de Armazenagem

## Slide 35: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
1 .CARGA E DESCARGA
DE PALETES COMPLETOS
Corredores de carga e descarga dedicados garantem que estas operações ocorram sem impedimentos, aumentando a produtividade.

## Slide 36: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
1 .CARGA E DESCARGA DE PALETES COMPLETOS
• Carga e descarga de paletes completos;
• Carga pronta para expedição;
• Ideal para grandes quantidades por SKU e alto giro do estoque.

## Slide 37: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
1 .CARGA E DESCARGA DE PALETES COMPLETOS
VANTAGENS
• Trajeto curto entre área de estoque e expedição;
• Fácil visualização do nível de estoque.

## Slide 38: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
2.NÍVEIS EM CONTRAFLUXO
O nível superior é utilizado como um pulmão de estoque e serve para o abastecimento do nível inferior. A operação de picking é realizada manualmente, junto à face de carregamento do nível superior.

## Slide 39: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
2.NÍVEIS EM CONTRAFLUXO
VANTAGENS
• Operação pelo princípio FIFO.

## Slide 40: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
3 .TÚNEL DE PICKING SIMPLES
Os dois níveis superiores são utilizados como um pulmão de estoque e serve para o abastecimento do nível inferior. A operação de picking é realizada manualmente, junto à face de carregamento do nível superior.

## Slide 41: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
3 .TÚNEL DE PICKING SIMPLES
• Ruas em contrafluxo;
• Ideal para grandes quantidades por SKU.

## Slide 42: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
3 .TÚNEL DE PICKING SIMPLES
• VANTAGENS
• Operação pelo princípio FIFO;
• Ambiente de trabalho seguro;
• O carregamento por empilhadeiras não interfere na separação de pedidos.

## Slide 43: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
4.TÚNEL DE PICKING CENTRAL
A conjunção entre Push Back e Dinâmico nos níveis superiores são utilizados como pulmão de estoque e possibilitam alta produtividade no nível de picking inferior.

## Slide 44: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
4.TÚNEL DE PICKING CENTRAL
VANTAGENS
• Máxima utilização do volume do armazém;
• Ambiente de trabalho seguro;
• O carregamento por empilhadeiras não interfere na separação de pedidos.

## Slide 45: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
5.PULMÃO DE PALETES COM PUSH BACK
A solução de pulmão de estoque com Push Back é econômica e prática.
• Pulmão de estoque eficiente;
• Opção econômica.

## Slide 46: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
5.PULMÃO DE PALETES COM PUSH BACK
VANTAGENS
• Ambiente de trabalho seguro;
• O carregamento por empilhadeiras não interfere na separação de pedidos;
• Armazenagem compacta com redução da área necessária.

## Slide 47: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
6.TÚNEL DE PICKING CENTRAL EM MÚLTIPLOS ANDARES
As pistas de dinâmico em todos os níveis são prontamente abastecidas para um trabalho de separação de pedidos contínuo.

## Slide 48: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
6.TÚNEL DE PICKING CENTRAL EM MÚLTIPLOS ANDARES
• Picking manual de caixas sobre paletes;
• Ideal para grandes quantidades por SKU;
• Opções de reabastecimento por empilhadeira por sistema automatizado.

## Slide 49: Sistema de Armazenagem
DINÂMICO
6.TÚNEL DE PICKING CENTRAL EM MÚLTIPLOS ANDARES
VANTAGENS
• Abastecimento rápido, garantindo produtividade;
• Ótima utilização do pé direito disponível;
• Tempos de separação de pedidos reduzido, devido ao trabalho paralelo em diversos níveis.

## Slide 50: DÚVIDAS??